Monitoraggio ambientale di

# Ostreopsis ovata

# lungo la costa ragusana

# Giugno – Settembre 2009

# ARPA Sicilia

# DAP di Ragusa

Il DAP di Ragusa, in virtù delle pregresse esperienze nel controllo e monitoraggio dell’ambiente marino costiero, maturate in precedenti programmi di monitoraggio (SIDIMAR, Piano di caratterizzazione, Piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti sull’ambiente derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari sui comparti ambientali rilevanti), ha effettuato la campagna di monitoraggio, per l’anno 2009, sulla presenza di O. ovata lungo la fascia costiera ragusana, all’interno della quale sono state individuate 5 siti di campionamento (vedi cartina ed elenco punti).

Periodo di campionamento: Giugno – Settembre 2009.

Frequenza di campionamento:

2a quindicina di Giugno (campagna denominata 06B)

1a quindicina di Luglio (campagna denominata 07A)

2a quindicina di Luglio (campagna denominata 07B)

1a quindicina di Agosto (campagna denominata 08A)

2a quindicina di Agosto (campagna denominata 08B)

1a quindicina di Settembre (campagna denominata 09A)

Modalità di campionamento e analisi:

In ciascuna stazione:

- sono state effettuate misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura aria, temperatura acqua, ossigeno % saturazione, ossigeno mg/l, pH, salinità, conducibilità);

- sono stati prelevati campioni di acqua che sono stati suddivisi in due aliquote per le analisi chimiche:

  - sull’aliquota filtrata in campo (su filtro da 0,45 μm) sono stati determinati i nutrienti: azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, ortofosfati e silicati;

  - sull’aliquota non filtrata è stato determinato il fosforo totale;

  - sui filtri è stata effettuata la determinazione spettrofotometrica della clorofilla “a”;

- su ulteriori campioni di acqua, fissati con soluzione di Lugol e conservati in bottiglie di vetro scuro per il trasporto in laboratorio, è stata effettuata la determinazione quali-quantitativa di Ostreopsis ovata, utilizzando camere di sedimentazione di Uthermol da 25 ml al microscopio ottico invertito a 4, 10, 20 e 40 ingrandimenti;

- i campioni di macroalghe (circa 20 - 30 gr), prelevati nella fascia del mesolitorale inferiore, sono stati lavati con acqua di mare filtrata e fissati con formaldeide; successivamente, sulle acque di lavaggio è stata effettuata l’analisi quali-quantitativa dell’ Ostreopsis ovata.

- in assenza di macroalghe la determinazione, con la stessa procedura, è stata effettuata su campioni di sabbia di fondo. I risultati sono stati espressi come numero di cellule per grammo di macroalga o di sabbia.

# Punti di Campionamento (coordinate in ED50)

| N° corpo idrico | Denominazione corpo idrico | Nord | Est | Distanza costa (m) | Profondità (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Marza | 36°42'57,251" | 14°55'38,203" | 2,00 | 1,00 |
| 50 | Sampieri | 36°43'06,085" | 14°44'03,376" | 1,00 | 1,50 |
| 51 | Foce Irminio | 36°46'22,284" | 14°35'48,746" | 1,00 | 1,00 |
| 52 | Punta Braccetto | 36°49'17,192" | 14°27'29,610" | 1,00 | 3,00 |
| 53 | Fiume Dirillo | 37°00'09,813" | 14°20'19,996" | 2,00 | 1,00 |

| Corpo Idrico | Campagna | Data | Profondità m | Trasparenza m | Temperatura aria °C | Temperatura acqua °C | pH | Salinità | Conducibilità | Ossigeno disciolto % | Ossigeno disciolto mg/l | Clorofilla "a" (sptr.) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 Marza | 06B | 26/06/09 | 1,00 | 1,00 | 26,50 | 20,30 | 8,04 | 38,34 | 47,72 | 97,40 | 6,81 | 2,262 |
|  | 07A | 06/07/09 | 1,00 | 1,00 | 28,02 | 26,31 | 8,34 | 37,95 | 49,82 | 103,22 | 7,04 | 1,512 |
|  | 07B | 16/07/09 | 1,00 | 1,00 | 29,09 | 30,42 | 8,08 | 38,31 | 63,69 | 86,67 | 5,24 | 0,544 |
|  | 08A | 05/08/09 | 1,00 | 1,00 | 26,80 | 25,98 | 8,12 | 38,14 | 58,37 | 89,77 | 5,85 | 1,447 |
|  | 08B | 24/08/09 | 1,00 | 1,00 | 32,51 | 28,60 | 8,10 | 37,93 | 60,46 | 93,14 | 5,87 | 1,120 |
|  | 09A | 03/09/09 | 1,00 | 1,00 | 27,53 | 26,65 | 7,95 | 38,70 | 57,90 | 94,16 | 5,93 | 1,277 |
| 50 Sampieri | 06B | 26/06/09 | 1,50 | 1,50 | 26,30 | 20,80 | 8,05 | 39,55 | 46,13 | 105,00 | 6,78 | 1,426 |
|  | 07A | 06/07/09 | 1,50 | 1,50 | 28,09 | 22,82 | 8,25 | 38,37 | 49,91 | 108,25 | 7.08 | 1,002 |
|  | 07B | 16/07/09 | 1,50 | 1,50 | 27,22 | 26,06 | 8,33 | 37,72 | 57,90 | 115,17 | 7,37 | 0,205 |
|  | 08A | 05/08/09 | 1,50 | 1,00 | 26,40 | 24,96 | 8,18 | 38,05 | 57,10 | 101,11 | 6,71 | 1,652 |
|  | 08B | 24/08/09 | 1,50 | 1,50 | 30,21 | 28,50 | 8,11 | 37,81 | 59,14 | 101,84 | 6,44 | 0,766 |
|  | 09A | 03/09/09 | 1,50 | 1,50 | 28,25 | 27,00 | 7,87 | 38,60 | 57,70 | 100,51 | 6,28 | 2,667 |
| 51 Foce Irminio | 06B | 20/06/09 | 1,00 | 0,50 | 25,32 | 24,22 | 8,08 | 39,35 | 59,20 | 101,37 | 6,83 | 3,366 |
|  | 07A | 06/07/09 | 1,00 | 1,00 | 23,56 | 23,62 | 8,10 | 37,37 | 54,72 | 99,05 | 6,82 | 1,791 |
|  | 07B | 17/07/09 | 1,00 | 1,00 | 25,11 | 25,46 | 8,22 | 37,30 | 56,78 | 108,26 | 6,98 | 1,941 |
|  | 08A | 05/08/09 | 1,00 | 1,00 | 25,70 | 25,03 | 8,14 | 37,74 | 56,77 | 94,30 | 6,26 | 1,431 |
|  | 08B | 25/08/09 | 1,00 | 1,00 | 30,33 | 28,65 | 8,12 | 37,90 | 59,22 | 100,10 | 6,42 | 1,190 |
|  | 09A | 03/09/09 | 1,00 | 1,00 | 29,60 | 27,80 | 7,96 | 38,50 | 57,50 | 103,67 | 6,91 | 1,136 |
| 52 Punta Braccetto | 06B | 26/06/09 | 3,00 | 3,00 | 26,30 | 21,50 | 8,23 | 38,61 | 45,38 | 122,70 | 7,73 | 1,889 |
|  | 07A | 08/07/09 | 3,00 | 3,00 | 30,38 | 23,83 | 8,08 | 38,54 | 58,12 | 114,21 | 7,11 | 0,851 |
|  | 07B | 17/07/09 | 3,00 | 3,00 | 25,97 | 25,47 | 8,16 | 37,80 | 57,36 | 107,29 | 7,07 | 0,904 |
|  | 08A | 05/08/09 | 3,00 | 3,00 | 27,50 | 24,02 | 8,17 | 37,70 | 55,62 | 94,36 | 6,38 | 1,770 |
|  | 08B | 26/08/09 | 3,00 | 2,00 | 32,40 | 28,74 | 8,10 | 37,80 | 59,42 | 95,54 | 6,05 | 1,259 |
|  | 09A | 03/09/09 | 3,00 | 3,00 | 32,00 | 28,80 | 8,15 | 38,80 | 57,80 | 96,44 | 6,13 | 0,835 |
| 53 Fiume Dirillo | 06B | 26/06/09 | 1,00 | 0,50 | 26,20 | 20,10 | 8,18 | 38,45 | 44,56 | 98,00 | 6,69 | 4,841 |
|  | 07A | 08/07/09 | 1,00 | 0,50 | 31,05 | 24,11 | 7,94 | 38,33 | 57,65 | 73,25 | 5,60 | 5,058 |
|  | 07B | 17/07/09 | 1,00 | 0,50 | 24,89 | 24,20 | 8,04 | 37,70 | 55,68 | 100,70 | 6,79 | 5,949 |
|  | 08A | 05/08/09 | 1,00 | 0,50 | 27,30 | 25,36 | 7,56 | 37,41 | 56,70 | 91,42 | 6,05 | 2,907 |
|  | 08B | 26/08/09 | 1,00 | 0,50 | 32,30 | 28,56 | 8,08 | 37,88 | 60,39 | 91,59 | 5,79 | 4,237 |
|  | 09A | 03/09/09 | 1,00 | 0,50 | 31,90 | 29,10 | 7,92 | 39,00 | 58,00 | 90,22 | 5,55 | 4,506 |

Parametri Chimico Fisici

Parametri Chimici e Biologici

| Corpo Idrico | Campagna | Data | Azoto totale μmol/l | N-NH4+ μmol/l | N-NO2 μmol/l | N-NO3 μmol/l | Fosforo totale μmol/l | Ortofosfati μmol/l | Silicati μmol/l | O. ovata (acqua) n° cell./l | O. ovata (substr.) n° cell./gr | Substrato | Macroalghe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 Marza | 06B | 26/06/09 | N.D. | 0,2152 | 0,1660 | < 0,15 | 0,2580 | 0,0600 | 0,1083 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07A | 06/07/09 | N.D. | 1,0755 | 0,1111 | 1,6000 | 0,2420 | 0,0750 | 1,5141 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07B | 16/07/09 | N.D. | 0,4704 | 0,0595 | < 0,15 | 0,2830 | 0,0920 | 0,6078 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08A | 05/08/09 | N.D. | 0,0916 | 0,1071 | < 0,15 | 0,2650 | 0,0680 | 1,6165 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08B | 24/08/09 | N.D. | 0,3145 | 0,1700 | < 0,15 | 0,1730 | 0,0980 | 0,5654 | 160 | 0 | Sabbia | - |
|  | 09A | 03/09/09 | N.D. | 0,1122 | 0,0750 | < 0,15 | 0,1510 | 0,0770 | 1,0209 | 0 | 0 | Sabbia | - |
| 50 Sampieri | 06B | 26/06/09 | N.D. | 0,1752 | 0,0710 | < 0,15 | 0,1510 | 0,0300 | 0,1964 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa |
|  | 07A | 06/07/09 | N.D. | 0,5889 | 0,2420 | 1,6500 | 0,1650 | 0,0320 | 0,2010 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa |
|  | 07B | 16/07/09 | N.D. | 0,5057 | 0,2896 | 3,0600 | 0,1720 | 0,0450 | 0,3105 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa |
|  | 08A | 05/08/09 | N.D. | 0,1002 | 0,0935 | < 0,15 | 0,1420 | 0,0300 | 0,2045 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa |
|  | 08B | 24/08/09 | N.D. | 0,1663 | 0,0500 | < 0,15 | 0,1300 | 0,0450 | 0,2164 | 320 | 2039 | Macroalghe | C. compressa |
|  | 09A | 03/09/09 | N.D. | 0,1575 | 0,0650 | < 0,15 | 0,1620 | 0,0880 | 0,2421 | 80 | 2574 | Macroalghe | C. compressa |
| 51 Foce Irminio | 06B | 20/06/09 | N.D. | 0,2558 | 0,1230 | 2,0300 | 0,2900 | 0,0980 | 0,9216 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07A | 06/07/09 | N.D. | 0,4164 | 0,2698 | 7,7300 | 0,4150 | 0,0900 | 3,5818 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07B | 17/07/09 | N.D. | 0,3875 | 0,1944 | 10,7100 | 0,5620 | 0,1150 | 5,0695 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08A | 05/08/09 | N.D. | 0,1689 | 0,0983 | < 0,15 | 0,3880 | 0,1050 | 0,1915 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08B | 25/08/09 | N.D. | 1,1840 | 2,1030 | 5,1000 | 2,9150 | 2,1500 | 4,6732 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 09A | 03/09/09 | N.D. | 0,2180 | 0,0870 | 13,2000 | 0,8840 | 0,0770 | 1,5811 | 0 | 0 | Sabbia | - |
| 52 Punta Braccetto | 06B | 26/06/09 | N.D. | 0,2786 | 0,1760 | < 0,15 | 0,2360 | 0,0880 | 0,1185 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
|  | 07A | 08/07/09 | N.D. | 1,5212 | 0,1071 | 6,3200 | 1,7413 | 1,3574 | 0,2621 | 40 | 0 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
|  | 07B | 17/07/09 | N.D. | 0,4358 | < 0,05 | < 0,15 | 0,4850 | 0,1150 | 0,2835 | 0 | 0 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
|  | 08A | 05/08/09 | N.D. | 0,0580 | 0,1050 | < 0,15 | 0,5130 | 0,1180 | 0,6629 | 0 | 88 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
|  | 08B | 26/08/09 | N.D. | 0,1938 | 0,0750 | < 0,15 | 0,1620 | 0,1090 | 4,0367 | 560 | 6469 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
|  | 09A | 03/09/09 | N.D. | 0,2079 | 0,0750 | < 0,15 | 0,2360 | 0,1410 | 0,6629 | 240 | 9744 | Macroalghe | C. compressa, C. amentacea |
| 53 Fiume Dirillo | 06B | 26/06/09 | N.D. | 0,3406 | 0,3960 | 5,7300 | 0,2360 | 0,1090 | 2,3361 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07A | 08/07/09 | N.D. | 0,5373 | 0,1547 | 1,8900 | 0,2360 | 0,1100 | 2,0774 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 07B | 17/07/09 | N.D. | 0,6150 | 0,1468 | 2,5700 | 0,2450 | 0,0750 | 0,6391 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08A | 05/08/09 | N.D. | 0,0278 | 0,0992 | 6,4900 | 0,2150 | 0,0950 | 0,1810 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 08B | 26/08/09 | N.D. | 0,2698 | 0,1070 | 0,2500 | 0,2650 | 0,0580 | 0,6660 | 0 | 0 | Sabbia | - |
|  | 09A | 03/09/09 | N.D. | 0,2441 | 0,0670 | 1,8000 | 0,1730 | 0,1100 | 0,4685 | 0 | 0 | Sabbia | - |

# Andamento dei nutrienti nelle 5 stazioni di campionamento durante le 6 campagne di monitoraggio 2009.

Andamento di O. ovata in acqua e su substrato nelle 5 stazioni di campionamento durante le 6 campagne di monitoraggio 2009.

Andamento della Clorofilla “a” (metodo spettrofotometrico) nelle 5 stazioni di campionamento durante le 6 campagne di monitoraggio 2009.

Analisi dei dati

Corpo Idrico 49 – Marza

Ostreopsis ovata è risultata assente in entrambe le matrici prese in considerazione durante tutte le campagne di monitoraggio effettuate. In colonna d’acqua la presenza di cellule della microalga è nulla durante tutto il periodo di monitoraggio, ad eccezione della prima metà di agosto in cui la densità è risultata di 160 cell/l.

Corpo Idrico 50 – Sampieri

Le concentrazioni di Ostreopsis ovata presentano un andamento analogo in entrambe le matrici prese in considerazione. Infatti, sia in colonna d’acqua che sulle macroalghe Ostreopsis O. risulta quasi sempre assente con punte rilevanti, soprattutto sulle macroalghe, nelle ultime 2 campagne (fine Agosto e inizio Settembre ).

Corpo Idrico 51 – Foce Irminio

Ostreopsis ovata è risultata sempre assente sia in colonna d’acqua che sul substrato sabbioso. Sul sito si rilevano  valori più “sostenuti” per tutti i nutrienti e valori di clorofilla “a” al di sopra della media.

Corpo Idrico 52 – Punta Braccetto

La concentrazione di Ostreopsis ovata presenta un andamento analogo nel tempo in entrambe le matrici prese in considerazione. Sia in colonna d’acqua che sulle macroalghe Ostreopsis O.  risulta assente per poi presentarsi in maniera massiccia nelle ultime due campagne di fine Agosto e inizio Settembre soprattutto sulle macroalghe.

Corpo Idrico 53 – Dirillo

Ostreopsis ovata è risultata assente sia in colonna d’acqua che sul substrato sabbioso. La concentrazione media di clorofilla “a” equivalete a circa 4,5 mg/m3, che corrisponde ad una concentrazione 4 volte superiore rispetto agli altri siti di campionamento, supportata da una concentrazione media di 3,1 μmol/l di nitrati (la più elevata tra i  punti di campionamento) pone, per quanto concerne questo corpo idrico, problemi legate a fenomeni di eutrofizzazione.

Valori medi dei nutrienti nelle 5 stazioni di campionamento durante le 6 campagne di monitoraggio 2009 (in rosso i valori medi più elevati).

| N° corpo idrico | Denominazione corpo idrico | Clorofilla "a" mg/m3 | N-NH4+ μmol/l | N-NO2 μmol/l | N-NO3 μmol/l | Fosforo totale μmol/l | Ortofosfati μmol/l | Silicati μmol/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Marza | 1,360 | 0,380 | 0,115 | 0,267 | 0,229 | 0,078 | 0,906 |
| 50 | Sampieri | 1,286 | 0,282 | 0,135 | 0,785 | 0,154 | 0,045 | 0,228 |
| 51 | Foce Irminio | 1,809 | 0,438 | 0,479 | 6,462 | 0,909 | 0,439 | 2,670 |
| 52 | Punta Braccetto | 1,251 | 0,449 | 0,090 | 1,053 | 0,562 | 0,321 | 1,004 |
| 53 | Fiume Dirillo | 4,583 | 0,339 | 0,162 | 3,122 | 0,228 | 0,093 | 1,061 |

| Foto al microscopio ottico invertito di Ostreopsis ovata | Macroalghe |
| --- | --- |
|  |  | Cystoseira amentacea |
|  |  | Cystoseira compressa |

# Footnotes

Campionamenti e analisi sono state effettuate secondo i metodi ufficiali ISPRA

# Text boxes

○      53

○      51

○      50

○      52

○      49